## 一、项目概况

浙江肿瘤医院是一所集医疗、预防、教学、科研功能为一体的三级甲等肿瘤专科医院。本次采购的智慧餐台系统主要用医院的职工食堂。浙江省肿瘤医院有职工2000人左右，职工食堂每批次就餐人次在1300-1500左右。人均就餐排队结算的时间较长，在2分钟左右，这极大增加了食堂就餐时间的拥堵度，影响广大职工的就餐体验。为了缩短职工食堂就餐排队结算时间，减轻职工食堂就餐时间的拥堵度，改善广大职工的就餐体验，需采购智慧餐台系统。

## 二、项目清单

| 名称 | 描述 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 职工食堂管理系统 | 智能餐饮管理软件 | 1 |
|  | 智能结算餐台 | 2 |
|  | IC卡消费机 | 6 |
|  | IC卡发卡器 | 1 |
|  | 餐盘录入器 | 1 |
|  | 快速出品机 | 25 |
|  | 服务器 | 1 |

包括软件定制、设备的供货、运输、安装、设置、调试和售后服务等（包含但不限于以下内容）：

- 软件根据实际需求进行定制；

- 设备的提供、运输、装卸；

- 设备现场开箱验收；

- 对设备安装环境的检查与确认；

- 设备及部件的检查、检验及测试；

- 设备安装（不包括局域网建设）；

- 软件与硬件设备调试；

- 设备验收；

- 设备的维护、维修；

- 对原有系统调研整理资料；

- 完成集成后提供相关文档；

- 售后服务及技术培训。

## 三、软件基本功能需求

软件需要根据实际情况进行定制功能，系统要求具备以下基本功能：

- 卡片管理：主要功能有发卡、批量发卡、挂失、补办新卡、修复IC卡、销户、改卡姓名、改卡有效期、改卡分组、改日消费限额。

- 消费管理：充值、职工补贴批量发放、退款管理、电子消费券、餐厅设置、餐别设置。

- 充值：有配套的多元化充值系统，能实现自助机充值、手工窗口现金充值等功能

- 职工补贴批量发放：系统支持固定模板的excel表格导入功能，进行职工补贴发放及时到账。

- 电子消费券：系统可以设置不同种类及使用效期的电子消费券，在职工消费结算时，可以优先支付。比如.职工生日券，体检券，夜宵券等;

- 库存管理：拥有一整套完善的库存管理功能，主要商品及原料管理、供应商管理、入库管理、出库管理、退货管理、查询管理等功能并支持二级库房管理系统(如总库房下设超市库房、小卖部库房等)。

- 商品、原料管理：可以按商品、原料的名称、类型、条码、进价、售价、类别、数量、单位和编号增加商品、原料和修改商品、原料。支持商品、原料删除，支持商品编号自动生成，支持商品图片上传。

- 供应商管理：可以按供应商的名称、类别、联系人、联系方式、编号增加和修改供应商。支持商品、原料删除，支持商品编号自动生成。

- 入库管理：点击相应的商品、原料列表进行入库操作，入库时需选择商品类型、时间、供应商，并从系统获取自动生成的单据编号。系统支持单据打印。系统支持商品入库生成条码，出库时可以通过扫码出库。

- 出库管理：点击相应的商品、原料列表进行出库操作，出库时需选择商品类型、时间、领取人，并从系统获取自动生成的单据编号。系统支持单据打印。

- 退货管理：点击相应的商品、原料列表进行退货操作，退货时需选择商品类型、时间、供应商，并从系统获取自动生成的单据编号。系统支持单据打印。

- 查询管理：支持在设定的时间周期内，按名称、单据号、供应商、出入库、退货进行条件查询，系统支持查询结果打印和导出。

- 报表管理：构建完整的报表体系，主要包括每日营业收入汇总报表、充值明细及汇总、卡余额报表、发卡明细、销卡明细、个人消费汇总、个人餐别汇总、每日消费汇总、消费汇总、消费明细、补贴明细、收支汇总、每月伙食补贴明细、每月营业收入、每月退卡金额、每月退押金汇总、每月资金余额统计、每月营业收入、进出库汇总、菜品数据分析等报表（根据财务管理的实际要求开发调整）；

- 每日营业收入汇总报表：需要包含每台刷卡机的每日刷卡收入合计；

- 每日充值汇总报表：需要包含每日充值机充值汇总金额、退卡金额、退押金金额；

- 伙食补贴明细报表：需包括每月发放补贴汇总金额、已领取补贴数，未领取补贴数（必须固定数字，以后月份如果冲回数据，报表数字必须不变！），最好发放补贴与未领取补贴可以导出EXCEL明细表。

- 每月营业收入报表：统计每月食堂营业收入；

- 充值、退卡金额、退押金汇总报表：统计每月充值合计数、退卡金额、押金合计数。

- 资金余额统计报表：显示月初期初资金、本期存入、消费、取出资金，期末卡结余资金。

- 消费明细：必须有部门，工号，姓名，消费机号，消费流水号，消费时间，消费金额，余额，采集时间

- 补贴明细：必须有部门，工号，姓名，所属区域，补贴机号，补贴金额，累加补贴金额，操作工号，操作时间，是否已补贴，充值时间；

- 收支汇总：必须有首次发卡成本统计，补办发卡成本统计，发卡管理费统计，发卡押金统计，电脑充值金额统计，收入合计，退款金额统计，销卡押金统计，销卡支出统计，支出合计，现金净收入统计，消费金额统计，补贴金额统计，其它合计，卡总余额统计；

- 数据完整性检查：自动检测食堂的各台刷卡机是否处于联网状态，检查实时数据是否上传到服务器；

- 接口管理：可以调用提供的接口，获取部门、员工等公共信息；

- 快速自助结算：从放置餐具至结算完成不超过两秒，能够极大提升收银结算效率；

- 快速出品：从放置餐具至出品机不超过两秒，能够极大提升出品效率；

- 基础数据导入：从老系统中导出科室、职工信息、余额等数据，再导入新系统中并保证数据完整性。

- 原IC卡使用：考虑原IC卡统一收上来比较困难，希望系统能在不用上交原IC卡的前提下支持刷卡消费。

## 四、设备规格要求

### 4.1 双屏智慧餐台

| 功能要求 | 自助结算一体机平面集成了射频读写装置、M1读卡器、显示屏等设备，实现对进入结算区餐具的批量快速识别，顾客自助完成核对、刷卡支付，面向餐厅服务员侧屏幕为触摸屏，当遇有”意外”情况（如有“非法”餐盘进入，点买饮料等）时可人工点击操作，提供人性化服务。 |
| --- | --- |
| 识别距离 | ＜180mm |
| 识别数量 | 30个，餐具侧倒、叠放均可正常读取 |
| 识读速度 | ＜0.5S |
| 识别区域 | L440mm * W330mm |
| 工作环境 | 工作电压：12V；工作电流：6A；工作温度：-10℃~50℃：工作湿度：小于95%非凝结； |
| 通 讯 | TCP/IP，支持脱机功能 |
| 支持卡片 类型 | 包括M1卡、CPU卡、手机卡和城市一卡通等 |

4.2 IC卡消费机

| 功能要求 | 消费机中文液晶显示，消费后可语音播报；可实现单价消费、定值消费、计次消费三种模式，可设置当日最大消费限额，单次消费限额，可设置消费时段打卡无效 |
| --- | --- |
| 存储容量 | 最大可保存5万条消费记录 |
| 黑名单管理数量 | 100万个 |
| 重 量 | 800g |
| 读写速度 | ≤200ms |
| 读写范围 | 0-50mm |
| 工作环境 | 温度：0℃ ～ 50℃；湿度：10% ～ 99% |
| 通 讯 | TCP/IP，支持脱机功能 |
| 电 池 | 可脱机使用5小时以上 |
| 防护等级 | 三级防雷保护措施 |

4.3 快速出品机

| 功能要求 | 可以存储菜品信息，也可将菜品归类设置；可将一周的菜谱提前按时间段设置好，按照时间段进行菜品自动切换；就餐时间段，需要更换菜品信息，可在快速出品机上面手动切换菜品；具有指示灯提示，正常显示“出品成功”字样，故障时显示“出品失败”字样；可语音播报； |
| --- | --- |
| 材质要求 | 金属框架，亚克力面板 |
| 存储容量 | 最大可保存50个菜品信息 |
| 识别速度 | ≤0.5S |
| 识别距离 | 0-50mm |
| 电源输入 | 工作电压：12V；工作电流：500mA |
| 工作环境 | 温度：0℃ ～ 50℃；湿度：10% ～ 99% |
| 产品尺寸 | 160*90*40mm |
| 通 讯 | CAN |
| 显 示 | 高亮度LED数码管 |
| 防护等级 | 三级防雷保护措施 |

4.4 发卡器

| 通讯接口 | USB |
| --- | --- |
| 通讯速度 | 38400 bps |
| 电源输入 | DC12V |
| 工作环境 | 工作温度：-5℃~60℃；工作湿度：10%~90% |
| 尺寸 | 130*100*30mm左右 |

4.5 服务器

| 服务器类型 | 机架式服务器 |
| --- | --- |
| 型号 | HP |
| 处理器 | InterXeonE5-2603V3，>=6核 |
| 内 存 | 8GB，>=2条 |
| 硬 盘 | 1TB 3.5 SATA*2 |
| RAID类型 | 支持RAID 0，1，10，5 |
| 电 源 | 双电源 |
| 网络 | 千兆网卡>=2个； |

服务器的软件环境必须提供，包括，操作系统、相关应用软件以及系统所需的运行环境（包括服务器、中间件等其他需要的软件环境）

## 五、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、特定供应商资格：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

## 六、维保要求

- 在浙江省或杭州市有分支机构或办事处（供应商为本地企业除外）。

- 在质保期内，卖方负责为设备提供免费维修、保养。保修期外，如设备损坏需要更换配件，只收取配件成本费用，需罗列各配件清单及价格，免工程师维修费和差旅等人工费。

- 为用户提供现场免费调试。

- 质保期间内提供7*24小时咨询服务；一般故障在2小时内处理完毕，特殊故障24小时内处理完毕。

- 厂家应派技术工程师对买方人员进行技术培训。

- 本项目开始一个星期内需由至少一位工程师进行现场技术支持。

- 本项目维保期为3年。维保期之后，若有软件需求变更需求，那么费用不能超过本项目总费用的10%。

## 七、其他服务约定

- 完成时间：合同签订之日起，30天内交货安装调试完毕。

- 付款方式：项目验收通过之后付款90%，剩余10%为质保金，等维保期满后支付剩余10%。

- 合同签订后3个工作日内，成交供应商向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金，货到验收合格后自动转为质量保证金，质保期结束后无质量、服务问题，由采购人无息退还。

- 在项目实施过程中，严格遵守国家相关保密与安全法律法规，遵循采购人各项安全保密制度和规章；

- 要求服务工作人员对工作中涉及到的用户的数据、文件等任何资料进行保密。因工作人员的行为造成泄密等问题由中标单位承担相应的责任。

- 后期食堂布局改造时，需要乙方积极配合。