浙江省肿瘤医院

招标文件

招标项目：浙江省肿瘤医院一卡通自助充值机系统

招标人：浙江省肿瘤医院

2019年4月

# 第一章 招标公告

本次招标采购项目为浙江省肿瘤医院一卡通自助充值机系统项目。欢迎国内合格的供应商前来投标。

## 1.1、招标编号：ZLXXK-ZB1904-002

## 1.2、招标项目概况及投标人要求：

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省肿瘤医院一卡通自助充值机系统项目 |
| 2 | 采购内容 | 自助充值机两台 一卡通充值系统及对接 |
| 3 | 实施地点 | 杭州市拱墅区半山东路1号 |
| 4 | 招标单位联系人及电话 | 联系人：王慈勇 电话： |
| 5 | 代理公司联系人及电话 | 联系人：吴亮 电话：0571-88122289 |
| 6 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 7 | 投标有效期 | 为： 10 日历天（从投标截止之日算起） |
| 8 | 投标文件份数 | 1 份正本， 4 份副本 |
| 9 | 投标文件递交地点及截止日期 | 地址：浙江省肿瘤医院 （杭州市半山东路1号） 时间：2019 年 4 月 16 日 9 时 00 分 |
| 11 | 开标会 | 地址：杭州市半山东路1号8号楼6楼会议室 时间：2019 年 4 月 16 日 9 时 00 分 |
| 12 | 投标答疑 | 2019年4月16日之前各投标人以书面形式递交至医院信息科 |
| 13 | 评标标准及方法 | 综合评分法 |

## 1.3、标书发售时间及地点：

1.报名截止日期：2019年04月15日16:30之前必须通过邮件报名登记。邮箱地址：121436025@qq.com，报名信息至少包含：企业名称、联系人、联系电话、营业执照等。未报名登记的,或在要求提交响应文件的截止时间后送达的响应文件，采购人有权拒收。

2．开标时间：2019年04月16日9：00

3．投标地点：浙江省肿瘤医院门诊楼（8号楼）6楼会议室

4. 开标地点：浙江省肿瘤医院门诊楼（8号楼）6楼会议室

## 1.4 联系方式：

1. 地址：杭州市拱墅区半山东路1号

2. 联系方式：

联系人：吴亮        联系电话：88122289

3、同级采购监督电话：

联系人：章柏柯      联系电话：88122523

# 商务技术要求

## 2.1 主体设备技术要求

### 2.1.1 自助充值机

| 序号 | 功能 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液晶屏 | 尺寸：不小于31.5寸； 分辨率：不低于1920 x 1080； 亮度：不低于350 cd/m2； 宽高比：9:16(宽:高)； 视角：全视角 |
| 2 | 机壳材料 | 冷轧板喷涂 |
| 3 | 主板 | 配置不低于R3288四核 |
| 4 | 内存 | 配置不低于DDR3L-2G |
| 5 | 存储 | 不低于8G |
| 6 | 电源 | 支持输入电压100~240V |
| 7 | 二維扫描 | 支持微信、支付宝支付 |
| 8 | 打印机 | 支持80mm带切刀打印机 |
| 9 | 无线 | 支持2.4G无线 |
| 10 | 安卓系统 | 支持安卓5.1及以上版本 |
| 11 | 外设接口 | USB接口不少于2个 |
| 12 | 摄像头 | 不低于500万像素 |
| 13 | 网络 | 支持RJ45百兆以太网接口 |
| 14 | 蓝牙 | 支持蓝牙4.0协议 |
| 15 | 声音 | 内置功放，喇叭 |

## 2.2 系统功能技术要求

### 2.2.1 一卡通充值系统及对接

| 序号 | 功能 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自助充值机系统 | 支持自助充值机刷卡、输入卡片卡号2种方式读取卡片信息； 支持选择、输入2种方式确定充值金额； 支持支付宝扫码、微信扫码2种线上支付方式； 支持充值结果的显示。 |
| 2 | 后台管理系统 | 充值金额设置 a、充值金额支持固定面额和输入两种方式，其中固定面额数字支持可配。 充值记录查询 a、支持对充值订单记录的查询，查询内容包含订单编号、时间、账号、充值方式、订单状态等； b、支持通过订单号、账号、订单状态、充值方式等筛选查询充值记录； c、支持充值记录报表导出。 财务统计 支持日报表、月报表等查询； 支持按时间、支付方式筛选 财务统计的查询； c、支持财务统计报表导出。 |

## 2.3 商务要求

### 2.3.1 响应及培训

1）应用各种信息技术及时响应，快速解决，

信息维护，根据实际沟通及时调整

普通故障，当天解决；

紧急故障， 8小时内解决；

特殊情况下，不限次数上门解决问题；

- 组织实施人员培训；

### 2.3.2 质保

1）自助充值机软硬件质保1年，维保所产生的一切费用由投标商承担

### 2.3.3 报价

报价为总价报价（包含项目达到预期使用效果所需的一切费用，不再另行付费）

### 2.3.4 付款方式：

1）、合同签订后，乙方向甲方支付合同总价的5%作为履约保证金，项目验收后该笔费用转为质保金，质保（维保）期满，乙方向甲方开具质保金返还申请，且无任何质量服务问题后，甲方内部审核完成后，无息退还。

2）、合同款项支付：安装调试完成后，并提供施工完成确认单，系统试运行正常并验收合格后，甲方内部审核完成后15个工作日内向乙方支付合同金额的100%，付款途径根据甲方财务规定的方式支付；

# 第三章 响应文件编制要求

1. 响应文件分报价文件、技术文件、商务文件，一式五份，一正四副。

2. 报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）按本文件内容报价（至少包含，名称、单价、数量、总价），并有大小写，计价单位人民币元；

（2）采购到货响应周期及相应优惠条件等；

（3）供应商需要说明的其他报价说明。

3. 商务文件至少应包括以下内容：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）：

（1）法人授权委托书；

（2）法定代表人及受委托人的身份证复印件；

（3）企业法人营业执照；

（4）所有资质及认证文件；

（5）主要业绩证明；

（6）供应商认为需要的其他商务文件或说明。

4. 技术文件至少应包括以下内容：针对本项目的技术和服务投标方案，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）,偏离表：

（1）项目负责人简历表；

（2）拟派本项目人员技术力量配备情况；

（3）供应商应提供的技术资料；

（4）供应商需要说明的其他文件和说明。

# 第四章 合同范本

1、参考浙江省政府采购合同，细节可以另行协商约定；

2、具体内容签订合同时另行起草；

# 第五章 评分标准

## 1、价格分30分：

以满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分=评标基准价/投标价×30；超出招标文件要求的优惠条件，在计算价格分时，不能从投标价中扣除。

对中小微企业产品的价格给予6%的扣除，享受该项条款供应商需提供中小企业证书。

## 2、商务技术分70分：

评标委员会对各投标人的技术充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。

| 序号 | 项目 | 评分内容及标准 | 满分分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务分 |
| 1 | 资质证书 | 投标人具有省级软件企业认证证书，得1分； 投标人具有质量管理体系（IOS9001）认证证书，得1分； 投标人具有国家高新技术企业证书，得1分； 投标人具有信息系统集成及服务四级，得1分； 投标人具有信息安全管理体系认证证书，得1分； 投标人具有CMMI3级证书，得1分。 （提供加盖公章的复印件，不提供不得分，原件备查） | 6 |
| 2 | 软件著作权 | 投标人具有一卡通线上管理系统软著，得1分； 投标人具有生活缴费管理系统软著，得1分； 投标人具有聚合支付管理系统软著，得1分； （提供加盖公章的复印件，不提供不得分，原件备查） | 3 |
| 二、技术分 |
| 3 | 技术评分 | 投标产品主体设备技术参数完全达到招标文件技术要求的，得20分。每偏离一项技术要求指标扣2分,扣完为止。 | 20 |
|  |  | 投标产品系统功能技术参数完全达到招标文件技术要求的，得24分。每偏离一项技术要求指标扣2分,扣完为止。 | 24 |
| 4 | 演示分 | 根据招标文件后台管理系统各项技术要求进行现场演示。评标委员会根据投标人提供的软件现场功能演示，验证投标人的技术方案及响应偏离表的真实性，重点验证功能模块完整性等吻合程度。 评标委员会根据投标人提供软件的现场演示及评委答疑情况进行综合评议。 被评为：优的得6-8分，良的得3-5分，一般的得0-2分。 | 8 |
| 5 | 总体方案 | 方案科学有效的，得3-4分； 方案基本完整可靠的，得1-2分； 方案存在明显缺陷的无方案无措施的不得分。 | 4 |
| 6 | 售后服务方案 | 售后服务方案横向比较打分，共2分。 | 2 |
| 7 | 售后服务保障 | 投标人售后服务网点在杭州市（不包括桐庐、建德、淳安、临安）范围内的，得2分； 售后服务网点设在浙江省内其他市（县）的得1分； 售后服务网点设在国内其他区域或者不能提供售后服务协议的本项不得分。 | 2 |
| 8 | 投标文件制作 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得1分； 投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分； 投标文件存在其他错漏的，每项扣0.5分，扣完该项得分为止。 | 1 |