浙江省肿瘤医院

招标文件

招标项目：医疗废物信息采集运输终端

招标人：浙江省肿瘤医院

2019年5月

# 第一章 招标公告

本次招标采购项目为浙江省肿瘤医院医疗废物信息采集运输终端采购项目。欢迎国内合格的供应商前来投标。

## 1.1、招标编号：ZLXXK-ZB1905-003

## 1.2、招标项目概况及投标人要求：

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省肿瘤医院医疗废物信息采集运输终端采购项目 |
| 2 | 采购内容 | 平板式医疗废物智能运输终端 3台 医疗废物信息采集传输终端 3台 |
| 3 | 实施地点 | 杭州市拱墅区半山东路1号 |
| 4 | 招标单位联系人及电话 | 联系人：王慈勇 电话： |
| 5 | 代理公司联系人及电话 | 联系人：吴亮 电话：0571-88122289 |
| 6 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 7 | 投标有效期 | 为： 7 日历天（从投标截止之日算起） |
| 8 | 投标文件份数 | 1 份正本， 4 份副本 |
| 9 | 投标文件递交地点及截止日期 | 地址：浙江省肿瘤医院 （杭州市半山东路1号） 时间：2019 年 5 月 29 日 9 时 00 分 |
| 11 | 开标会 | 地址：杭州市半山东路1号10号楼（行政楼）411会议室 时间：2019 年 5 月 29 日 9 时 00 分 |
| 12 | 投标答疑 | 2019年5月29日之前各投标人以书面形式递交至医院信息科 |
| 13 | 评标标准及方法 | 院内议价 |

## 1.3、标书发售时间及地点：

1.报名截止日期：2019年05月28日16:30之前必须通过邮件报名登记。邮箱地址：121436025@qq.com，报名信息至少包含：企业名称、联系人、联系电话、营业执照等。未报名登记的,或在要求提交响应文件的截止时间后送达的响应文件，采购人有权拒收。

2．开标时间：2019年05月29日9：00

3．投标地点：浙江省肿瘤医院行政楼（10号楼）411会议室

4. 开标地点：浙江省肿瘤医院行政楼（10号楼）411会议室

## 1.4 联系方式：

1. 地址：杭州市拱墅区半山东路1号

2. 联系方式：

联系人：吴亮        联系电话：88122289

3、同级采购监督电话：

联系人：章柏柯      联系电话：88122523

# 商务技术要求

## 2.1 主体设备技术要求

### 2.1.1 平板式医疗废物智能运输终端技术规格要求

| 指标项 | 平板式医疗废物智能运输终端技术规格要求 |
| --- | --- |
| 整车尺寸 | 静态尺寸：≥160cm（长）*70cm(宽）*70cm(高） |
| 充电电压 | DC 5V |
| 电池（容量） | ≥4000mah |
| 电子秤称重范围 | 0.05-250 KG |
| 车体材质 | 整车须采用304不锈钢制作而成 |
| 车轮 | 车轮须采用耐磨静音材质 |
| ▲业务功能集成 | 为了业务操作便捷，车体上须集成功能，如： 配置自动称重装置、重量显示台和打印机； 为了操作方便，称重装置需集成在车体装载位置。 |

### 2.1.2 医疗废物信息采集传输终端技术规格要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Android 4.2以上 |
| CPU | ≥4核 1.2GHz |
| 内存 | ≥4GB(ROM)+1GB(RAM) |
| LCD显示屏 | ≥4寸 |
| 触摸屏 | 超敏电容屏，可戴手套触控 |
| 接口 | 支持microUSB 2.0 |
| 电源 | 标准USB直接充电 |
| 电池 | ≥3500mAH 锂电池 |
| ▲通讯模块 | WIFI：支持2.4GHZ和5.8GHZ双频，符合802.11a/b/g/n协议 WAN：支持电信，移动,联通3G,支持NFC |
| 工业等级 | ≥IP54 |
| 重量 | ≤400g |

## 2.2 商务要求

### 2.2.1 响应及培训

1）应用各种信息技术及时响应，快速解决，

信息维护，根据实际沟通及时调整

- 组织实施人员培训；

### 2.3.2 质保

1）软硬件质保1年，维保所产生的一切费用由投标商承担

### 2.3.3 报价

报价为总价报价（包含项目达到预期使用效果所需的一切费用，不再另行付费）

### 2.3.4 付款方式

1）、合同款项支付：货到安装调试完成后，系统试运行正常并验收合格后，甲方内部审核完成后15个工作日内向乙方支付合同金额的100%，付款途径根据甲方财务规定的方式支付；

# 第三章 响应文件编制要求

1. 响应文件分报价文件、技术商务文件，一式五份，一正四副。

2. 报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）按本文件内容报价（至少包含，名称、单价、数量、总价），并有大小写，计价单位人民币元；

（2）采购到货响应周期及相应优惠条件等；

（3）供应商需要说明的其他报价说明。

3. 商务文件至少应包括以下内容：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）：

（1）法人授权委托书；

（2）法定代表人及受委托人的身份证复印件；

（3）企业法人营业执照；

（4）所有资质及认证文件；

（5）主要业绩证明；

（6）供应商认为需要的其他商务文件或说明。

4. 技术文件至少应包括以下内容：针对本项目的技术和服务投标方案，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）,偏离表：

（1）项目负责人简历表；

（2）拟派本项目人员技术力量配备情况；

（3）供应商应提供的技术资料；

（4）供应商需要说明的其他文件和说明。

# 第四章 合同范本

1、参考浙江省政府采购合同，细节可以另行协商约定；

2、具体内容签订合同时另行起草；