浙江省肿瘤医院

招标文件

招标项目：PDA设备采购

招标人：浙江省肿瘤医院

2019年5月

# 第一章 招标公告

本次招标采购项目为浙江省肿瘤医院PDA设备采购项目。欢迎国内合格的供应商前来投标。

## 1.1、招标编号：ZLXXK-ZB1905-002

## 1.2、招标项目概况及投标人要求：

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省肿瘤医院PDA设备采购项目 |
| 2 | 采购内容 | 移动护理终端3台 移动医疗安全操作系统3套 |
| 3 | 实施地点 | 杭州市拱墅区半山东路1号 |
| 4 | 招标单位联系人及电话 | 联系人：王慈勇 电话： |
| 5 | 代理公司联系人及电话 | 联系人：吴亮 电话：0571-88122289 |
| 6 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 7 | 投标有效期 | 为： 7 日历天（从投标截止之日算起） |
| 8 | 投标文件份数 | 1 份正本， 4 份副本 |
| 9 | 投标文件递交地点及截止日期 | 地址：浙江省肿瘤医院 （杭州市半山东路1号） 时间：2019 年 5 月 29 日 9 时 00 分 |
| 11 | 开标会 | 地址：杭州市半山东路1号10号楼（行政楼）411会议室 时间：2019 年 5 月 29 日 9 时 00 分 |
| 12 | 投标答疑 | 2019年5月29日之前各投标人以书面形式递交至医院信息科 |
| 13 | 评标标准及方法 | 院内议价 |

## 1.3、标书发售时间及地点：

1.报名截止日期：2019年05月28日16:30之前必须通过邮件报名登记。邮箱地址：121436025@qq.com，报名信息至少包含：企业名称、联系人、联系电话、营业执照等。未报名登记的,或在要求提交响应文件的截止时间后送达的响应文件，采购人有权拒收。

2．开标时间：2019年05月29日9：00

3．投标地点：浙江省肿瘤医院行政楼（10号楼）411会议室

4. 开标地点：浙江省肿瘤医院行政楼（10号楼）411会议室

## 1.4 联系方式：

1. 地址：杭州市拱墅区半山东路1号

2. 联系方式：

联系人：吴亮        联系电话：88122289

3、同级采购监督电话：

联系人：章柏柯      联系电话：88122523

# 商务技术要求

## 2.1 主体设备技术要求

### 2.1.1 移动护理终端

| 指标项 | 参数 |
| --- | --- |
| CPU | ≥8核CPU，主频≥1.5GHz； |
| 内存 | ≥2GB RAM, ≥16GB ROM； |
| 屏幕 | 4.8~5.0英吋,电容5点触控；分辨率≥1280×720； |
| 标准电池 | ≥4000mAh; 一体化设计，不可拆卸; |
| 充电适配器★ | 支持线充和触点式座充； |
| 尺寸★ | 长度≤150mm，宽度≤76mm，厚度≤16mm; (长、宽、厚均以整机对应维度最大尺寸计算) |
| 重量★ | ≤190g(含电池)； |
| 条码扫描引擎 | 传感器分辨率≥844*640像素；最大帧率≥60FPS；能读取一维码、二维码;瞄准光采用非激光LED光源，柔和不刺眼；提供扫描头品牌、型号和参数； |
| 条码扫描窗★ | 为方便护士扫描操作，扫描窗口斜切角设计，扫描水平方向护士手腕更轻松 |
| 射频识别 | 支持13.56M高频RFID标签识读,支持常用医疗腕带、手环、工卡、就诊卡识读 |
| 无线局域网 | 支持2.4G及5G双频段, 802.11a/b/g/n/ac,支持病房环境无缝漫游； |
| 光线感应器 | 内置光线感应器，支持自动调节亮度，优化显示体验,节约电量; |
| 手电筒★ | 支持独立按键控制的无蓝光瞳孔手电筒（黄光），休眠和熄屏时可开启手电筒 |
| 后置摄像头 | ≥1300万像素,支持闪光灯，摄像头位置机器背面; |
| 前置摄像头★ | ≥500万像素，摄像头位于机器正面，可支持人脸识别 |
| 物理按键 | 支持左右双侧扫描键，手电筒键、对讲键；支持机身正下方实体Home键 |
| 自定义按键 | 支持不少于2个物理按键可自定义 |
| 医疗防护 | IP65密封等级; 提供检测报告，检测机构须满足CNAS认可准则 |
| 抗摔性能 | 可承受多次1.5米任意面跌落冲击；提供检测报告，检测机构须满足CNAS认可准则 |
| 操作系统内核★ | Android6.0及以上； |
| OTA在线升级 | 支持OTA在线操作系统升级 |
| 扫描设置 | 支持设置扫描字符串前后缀，结束符；结束符包含Enter，Space和Tab |
| 熄屏扫描★ | 熄屏时扫描能正常工作，包括条码识读，声音和震动 |
| 快捷设置 | 系统设置可生成二维码，可通过扫描二维码实现批量机器的快捷系统设置 |
| 虚拟按键 | 支持虚拟按键，虚拟按键可显示或隐藏,延长实体键寿命，兼容第三方显示和交互 |
| 手势控制★ | 支持手势控制实现返回上级、返回桌面以及多任务界面 |
| 设备标识★ | 支持设置医院、科室、病区和设备名，并在桌面显示 |
| 系统设置保护 | 支持系统设置密码保护，支持隐藏网络、设备等高级设置选项; |
| 网络时间同步★ | 支持局域网本地服务器连接完成院内网络时间同步; |
| 漫游设置 | 支持漫游阈值和增益设置，适应医院不同网络环境; |
| 无线投射 | 支持将屏幕内容无线投射到大屏幕和智能电视功能; |
| 系统安全★ | 无电话、短信等医疗无关应用，无连接非授权第三方服务的应用; |
| 网络安全 | 支持锁定可连接AP的SSID和MAC地址;可禁用用蓝牙和4G网络; 网络安全设置支持批量快捷设置； |
| 应用安全 | 可禁止非授权用户安装/卸载应用程序; |
| 数据安全 | 可禁止非授权用户启用USB数据传输;可隐藏文件管理器; |

## 2.2 商务要求

### 2.2.1 响应及培训

1）应用各种信息技术及时响应，快速解决，

信息维护，根据实际沟通及时调整

- 组织实施人员培训；

### 2.3.2 质保

1）软硬件质保3年，维保所产生的一切费用由投标商承担

### 2.3.3 报价

报价为总价报价（包含项目达到预期使用效果所需的一切费用，不再另行付费）

### 2.3.4 付款方式：

1）、合同款项支付：货到安装调试完成后，系统试运行正常并验收合格后，甲方内部审核完成后15个工作日内向乙方支付合同金额的100%，付款途径根据甲方财务规定的方式支付；

# 第三章 响应文件编制要求

1. 响应文件分报价文件、技术商务文件，一式五份，一正四副。

2. 报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）按本文件内容报价（至少包含，名称、单价、数量、总价），并有大小写，计价单位人民币元；

（2）采购到货响应周期及相应优惠条件等；

（3）供应商需要说明的其他报价说明。

3. 商务文件至少应包括以下内容：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）：

（1）法人授权委托书；

（2）法定代表人及受委托人的身份证复印件；

（3）企业法人营业执照；

（4）所有资质及认证文件；

（5）主要业绩证明；

（6）供应商认为需要的其他商务文件或说明。

4. 技术文件至少应包括以下内容：针对本项目的技术和服务投标方案，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）,偏离表：

（1）项目负责人简历表；

（2）拟派本项目人员技术力量配备情况；

（3）供应商应提供的技术资料；

（4）供应商需要说明的其他文件和说明。

# 第四章 合同范本

1、参考浙江省政府采购合同，细节可以另行协商约定；

2、具体内容签订合同时另行起草；