浙江省肿瘤医院

招标文件

招标项目：宣教广告项目

招标人：浙江省肿瘤医院

2019年5月

# 第一章 招标公告

本次招标采购项目为浙江省肿瘤医院宣教广告项目。欢迎国内合格的供应商前来投标。

## 1.1、招标编号：ZLXXK-ZB1905-005

## 1.2、招标项目概况及投标人要求：

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省肿瘤医院宣教广告项目 |
| 2 | 采购内容 | 多媒体触摸一体机 6台 多媒体信息发布系统 1套 |
| 3 | 实施地点 | 杭州市拱墅区半山东路1号 |
| 4 | 招标单位联系人及电话 | 联系人：王慈勇 电话： |
| 5 | 代理公司联系人及电话 | 联系人：吴亮 电话：0571-88122289 |
| 6 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 7 | 投标有效期 | 为： 7 日历天（从投标截止之日算起） |
| 8 | 投标文件份数 | 1 份正本， 4 份副本 |
| 9 | 投标文件递交地点及截止日期 | 地址：浙江省肿瘤医院 （杭州市半山东路1号） 时间：2019 年 5 月 29 日 9 时 00 分 |
| 11 | 开标会 | 地址：杭州市半山东路1号10号楼（行政楼）411会议室 时间：2019 年 5 月 29 日 9 时 00 分 |
| 12 | 投标答疑 | 2019年5月29日之前各投标人以书面形式递交至医院信息科 |
| 13 | 评标标准及方法 | 院内议价 |

## 1.3、标书发售时间及地点：

1.报名截止日期：2019年05月28日16:30之前必须通过邮件报名登记。邮箱地址：121436025@qq.com，报名信息至少包含：企业名称、联系人、联系电话、营业执照等。未报名登记的,或在要求提交响应文件的截止时间后送达的响应文件，采购人有权拒收。

2．开标时间：2019年05月29日9：00

3．投标地点：浙江省肿瘤医院行政楼（10号楼）411会议室

4. 开标地点：浙江省肿瘤医院行政楼（10号楼）411会议室

## 1.4 联系方式：

1. 地址：杭州市拱墅区半山东路1号

2. 联系方式：

联系人：吴亮        联系电话：88122289

3、同级采购监督电话：

联系人：章柏柯      联系电话：88122523

# 商务技术要求

## 2.1 主体设备技术要求

### 2.1.1 技术规格要求

| 项 目 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息发布软件 | 基本要求：节目制作（支持 IE、谷歌等主流浏览器），素材管理，模版管理，发布节目，审核管理，系统权限管理（支持插播消息，远程控制，终端信息，在线地图：通过在线地图标注终端准确地理位置，直接在在线地图上显示终端分布情况，可视化快捷管理终端，并可将终端信息实时发送到指定手机，终端升级等），远程管理，传输管理（需实现MD5素材加密、传输加密，播放验证等，保证节目传输及播放安全），网络管理，用户权限管理，监控管理，远程控制。 日志管理等； 其他要求：系统支持各类1024*768、1366*768、1280*720,1920*1080等常规分辨率节目，可自定义横、竖屏分辨率（如4：3、3：4、16：9、9：16）等；具有扩展性，开放播放端API接口。 | 套 | 1 |  |
| 多媒体触摸一体机 | 显示屏尺寸：43寸触摸显示屏 安装方式：立式 CPU ：RK3288 Coretex A9 四核，最高主频 1.6GHz 视频接口： HDMI 数据接口： USB*2 通信接口： Ethernet: 10/100Mbps，扩展选配(WIFI、4G) 图片格式： JPEG、BMP、PNG、GIF 音频格式： MP3、WMA 、MPEG-1、MPEG-2(LayerI/Ⅱ)、MP3、AAC-LC、WMA。 视频格式：WMV、MPG2/4、RMVB、DAT、VOB、XVID、DIVX、AVI、TS、H.263/H.264、MOV 等各种文件格式，支持以上格式的1080P 解码 整机额定功率： ≤120W 待机功率：≤1W 工作电压： 220V 120Hz 视角 U/D/R/L(CR＞10):89/89/89/89 屏寿命 大于50000小时 技术类型： 红外10点触摸 输入方法： 手指，接触面积大于5mm。 触摸次数： 不受限制 透光度 ≥95% 最高100% 响应速度 <10ms 表面硬度： 莫氏7级 使用寿命： 承受超过600,000,000次以上的单点触摸模式 | 台 | 6 |  |

## 2.2 商务要求

### 2.2.1 响应及培训

1）应用各种信息技术及时响应，快速解决，

信息维护，根据实际沟通及时调整

- 组织实施人员培训；

### 2.3.2 质保

1）软硬件质保1年，维保所产生的一切费用由投标商承担

### 2.3.3 报价

报价为总价报价（包含项目达到预期使用效果所需的一切费用，不再另行付费）

### 2.3.4 付款方式

1）、合同款项支付：货到安装调试完成后，系统试运行正常并验收合格后，甲方内部审核完成后15个工作日内向乙方支付合同金额的100%，付款途径根据甲方财务规定的方式支付；

# 第三章 响应文件编制要求

1. 响应文件分报价文件、技术商务文件，一式五份，一正四副。

2. 报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）按本文件内容报价（至少包含，名称、单价、数量、总价），并有大小写，计价单位人民币元；

（2）采购到货响应周期及相应优惠条件等；

（3）供应商需要说明的其他报价说明。

3. 商务文件至少应包括以下内容：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）：

（1）法人授权委托书；

（2）法定代表人及受委托人的身份证复印件；

（3）企业法人营业执照；

（4）所有资质及认证文件；

（5）主要业绩证明；

（6）供应商认为需要的其他商务文件或说明。

4. 技术文件至少应包括以下内容：针对本项目的技术和服务投标方案，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）,偏离表：

（1）项目负责人简历表；

（2）拟派本项目人员技术力量配备情况；

（3）供应商应提供的技术资料；

（4）供应商需要说明的其他文件和说明。

# 第四章 合同范本

1、参考浙江省政府采购合同，细节可以另行协商约定；

2、具体内容签订合同时另行起草；