招标参数

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
|  | 用于针对大小鼠的头部高精度定位、钻孔、自动微量注射药物或者病毒 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 大鼠和小鼠头部固定适配器和耳杆可以互换、有气体麻醉适配器 |  |
| 2 | 操作臂移动范围上下、左右、前后80mm，移动精度100um |  |
| △3 | 数字电子显示屏，5号电池供电，可连续使用1年，可读数到10um |  |
| 4 | 双头丝杆设计,操作更稳定、精确和平滑 |  |
| 5 | 400*255mm*10mm固定底板，方便动物操作 |  |
| 6 | 适配器和耳杆均采用丝杆设计，上下移动范围0-55mm，精度1mm,随时锁定 |  |
| △7 | 适配器可以前后滑动移动，移动范围0-140mm，精度1mm，随时锁定，，可配合气体麻醉机使用 |  |
| 8 | 三轴范围80mm，暗处理读数杆，减少眼部疲劳 |  |
| 9 | 适配器和耳杆垂直操作方向均带UP标志，防止误操作 |  |
| 10 | 垂直方向180度、水平方向360度任意位置固定 |  |
| 11 | 动物适配器头部采用曲线设计, 紧密贴合固定动物头部 |  |
| 12 | 垂直锁紧和定位钮分离,保证任意角度的精确操作 |  |
| 13 | 定位仪有欧盟CE证书，且提供证书 |  |
| △14 | 有使用该品牌定位仪发表的SCI论文，且单篇文献发表期刊影响因子超过30分（至少需提供两篇超30分论文做为证明材料） |  |
| 15 | V型槽设计、夹持范围0.3-1.5mm |  |
| 16 | 注射泵为不小于4.3英寸彩色液晶触控屏，方便操作 |  |
| 17 | 可适用0.5-1000ul范围的注射器，进口国产注射器均可。 |  |
| 18 | 可注射可回抽，可自动可手动控制 |  |
| 19 | 流量速率最低为个位数pl/min级别，最快能达到ml/min级别， |  |
| △20 | 流量速率：3.66Pl/min（0.5ul注射器）-3.818ml/min（1000ul注射器） |  |
| 21 | 线性推力：48.939/11LBS |  |
| 22 | 有欧盟CE证书，且提供证书 |  |
| △23 | 不小于4.3英寸彩色LCD触摸屏，实时显示测量温度、设置温度、加温状态、运行状态、故障提醒等功能 |  |
| 24 | 加热范围：设置范围20-45℃，分辨率0.1℃，并且可以摄氏度和华氏度切换 |  |
| 25 | 实时显示加热垫工作状态进度条，并监测通道工作状态：空转(IDLE)、警示(WARNING)、待机(STANDBY)和正常工作(WORKINIG) |  |
| 26 | 配置双通道配件，具有大鼠与小鼠加热垫与双探头，可以同时给2只小动物保温，且独立操作 |  |
| 27 | 主控模块可实时监测加热垫和肛温探头温度，独立电路分别控制加热垫和肛温探头达到双重安全保护，确保仪器稳定性和安全性 |  |
| 28 | 体温维持仪有欧盟CE证书，且提供证书 |  |
| 29 | 工作距离100mm（10X目镜）工作距离170mm（10X目镜+0.5X辅助镜） |  |
| 30 | 总放大倍数：7X-45X（10X目镜）3.5X-22.5X（10X目镜+0.5X辅助镜） |  |
| 31 | 双目观察头：瞳距55-77mm视度调节±5屈光度45°倾斜360°旋转; |  |
| 32 | 目镜倍数：10X大视野平场目镜视场直径Φ20mm |  |
| 33 | 物镜倍数：0.7X-4.5X物镜变倍比1：6.4 |  |
| 34 | 调焦机构：调焦手轮松紧可调 |  |
| 35 | 万向支架360°旋转，长短自由伸缩 |  |
| 36 | 双光纤同轴照明、亮度好，可连续调光，色温3200K |  |
| 37 | 光纤接口与光纤束的锁紧仅用一颗螺钉即可锁紧光纤束，且不易松动，可以有效避免出现螺钉丢失的情况 |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 脑立体定位仪-轻便型/数显/单臂/大小鼠 |  |
| 2 | 微型手持式颅钻 |  |
| 3 | 微量注射泵 |  |
| 4 | 体温维持仪 |  |
| 5 | 双目体式显微镜 |  |
| 6 | 冷光源 |  |