化学发光仪

| 技术参数要求 |
| --- |
| 1 | ★设备 | 检测系统 |
| 2 | ＃检测项目 | 肿瘤标志物系列、贫血系列、甲功系列、骨标志物、糖尿病、传染病系列、激素系列和心血管系列、产前筛查、脓毒血症等 |
| 3 | ★分析方式 | 电化学发光 |
| 4 | ★加样系统 | 采用一次性Tip/cup加样系统，避免交叉污染，自动抛弃 |
| 5 | 检测速度 | 单台仪器速度≥86测试/小时 |
| 6 | ＃试剂位 | 单台仪器试剂通道≥18个 |
| 7 | 样本类型 | 血清，血浆，尿液等 |
| 8 | 样本量 | 10-50l |
| 9 | ＃样本位 | 30个样本位，样本盘可连续加样，可随机急诊 |
| 10 | 样本质量检测功能 | 具有自动预稀释功能，具有样本凝块检测功能，具有液面感应功能，具有在线质控功能。 |
| 11 | ＃配套试剂 | 具有原装配套试剂、定标品、质控品，具有溯源性 |
| 12 | ★定标要求 | 两点定标，减少定标次数，节省定标成本，批定标有效期长达3个月 |
| 13 | 信息系统接口 | 支持单向、双向、智能双向通讯 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 产品保修期为自安装合格之日起十二个月; |
| 2 | 培训 | 负责产品安装及调试并提供免费现场培训，内容涉及产品的基本原理,操作方法和保养维修等 |
| 3 | 仪器维护 | 提供免费的定期保养服务;提供免费的性能验证及每年一次的仪器校准服务。 |
| 4 | 在线故障处理 | 提供7*24小时电话支持服务 |
| 5 | 维修响应 | 提供免费维修服务，接到报修电话后0.5小时电话响应，24小时内到达维修现场，如遇特殊情况，到场时间与用户协商确定 |
| 6 | 售后服务 | 有常驻浙江省的售后服务人员，售后服务人员有厂家授权的维修资格。 免费提供定标液及室内质控品。 |