一、设备主要性能参数、技术指标：

1、监护仪采用彩色全触摸屏操作，显示窗口≥12英寸；

2、适用范围：适用于监测患者的大脑功能状态。

3、适应人群：对于监测病人无年龄限制。

4、监护参数：

*4.1镇静指数(Sedation index): WLi

表示患者通过使用镇静剂而失去意识的程度，范围0-100

*4.2镇痛指数（Pain Threshold index):PTi

表示机体对疼痛刺激的抵抗能力（疼痛阈值的高低），主要用于指导医生在临床中使用镇痛药物， 范围0-100

*4.3疼痛指数(Pain index)：Pi

表示疼痛程度，范围0-100

*4.4舒适指数 (Comfortable index): CFi

表示患者不舒服、烦躁程度，范围0-100

*4.5谵妄指数(Delirium index): DELi

表示高级神经中枢急性活动失调状态，范围0-100

*4.6焦虑指数(Anxiety index): ANXi

反映焦虑情绪反应的强烈程度。范围0-100

*4.7认知指数（COGi）

反映认知损伤程度的综合脑电参数。值越低，认知损伤越严重。

量程：0-100。

*4.8睡眠前指数（SLi）

反映大脑思维强度的度量指标，指大脑从完全兴奋到进入亚一期睡眠之间的线性刻度。量程：0-100。

*4.9肌电指数(Electromyography): EMG

记录肌肉静止或收缩时的电活动,算出肌电强度，提供肌电活动和干扰的参考依据。范围0-100。

*4.10爆发性抑制比率(Burst-Suppression): SRi

爆发性抑制比率范围0-100％，实时监测记录，为过深麻醉和镇静提供定量参考数据，保证麻醉安全。

5、显示功能：

5.1 显示界面：支持中英文界面

*5.2 脑电波显示功能：支持双通道脑电图同屏显示，实时原始脑电波形及波形趋势描记。

5.3 趋势图：能实时观察脑电指数的变化趋势，显示整个监测过程中患者镇静、镇痛、疼痛、谵妄、舒适等的动态变化。

5.4 趋势图间隔时间：有1、5、10、15、30、60分钟间隔可选。

5.5 趋势图平滑度：有1、10、15、20梯度可选。

6、数据存储：可存储≥1500h病人原始脑电监测数据，并可支持导出、存储、打印等。

7、外接设备：可外接打印机，支持打印监测结果。

8、电池续航能力：充满电后，工作时间≥8h 。

9、可升级功能：提供终身免费软件版本升级，具有功能拓展能力。

二、安装要求

安装在手术室，无需特殊安装条件：

1. 温度：常温。

2. 相对湿度：≤90%。

3. 大气压力：860hPa～1060hPa