化学发光仪仪器参数

| 分类 | 序号 | 免疫化学发光仪 |
| --- | --- | --- |
| 系统要求 | 1 | 具备可扩展性，同品牌生化和免疫模块可以进行不同的组合，可扩展为多台生化和免疫系统，仅使用一个操作界面。样品无需分样、分管即能上机进行免疫检测，真正做到一个试管，一台仪器，一个操作控制系统，出具一份报告结果。未来可采用不同方式连接自动化轨道系统。 |
|  | 2 | 仪器占地面积小 ，每个模块 长 ≤1.2 米。 |
|  | 3 | 系统软件可进行测试订单和结果管理、样本工作流程管理、质量管理、设备管理和历史报告管理等功能，并可连接第三方的设备。 |
|  | 4 | 具有远程诊断及提前预警服务，售后可实行24小时实时监测检测仪器的各项运行数据，保障检测仪器稳定运行，并提供定期仪器状况业务回顾。 |
|  | 5 | 单免疫模块处理速度≥200测试/小时。 |
|  | 6 | 单模块样本位≥150个；样本可随机连续装载。 |
|  | 7 | 最快出结果时间≤18分钟。 |
|  | 8 | 急诊优先位：可随意设置，单模块需可设置≥100个急诊位。 |
|  | 9 | 有优先级按钮，可临时将任意常规进样位设置为最优先进样位。 |
|  | 11 | 样本针携带污染率<0.1 ppm |
|  | 11 | 可以不停机随时加载试剂、标准品、质控品、辅助液体及耗材。 |
|  | 12 | 单模块试剂冷藏位≥45个，可同时放置≥45个检测项目试剂；并也可用于放置试剂、定标液或质控品。 |
|  | 13 | 系统有自动稀释功能。 |
|  | 14 | 遵照CLSI EP06-A标准，β-hCG试剂检测范围最高可≥15000mIU/ml(无需预稀释) |