浙江省肿瘤医院

招标文件

招标项目：安消一体化系统

招标人：浙江省肿瘤医院

2021年10月

# 第一章 招标公告

## 1.1、招标编号：ZLXXK-ZB2110-001

## 1.2、招标项目概况及投标人要求：

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 安消一体化系统 |
| 2 | 采购内容 | 安消一体化系统 |
| 3 | 实施地点 | 杭州市拱墅区半山东路1号 |
| 4 | 招标单位联系人及电话 | 联系人：王老师 电话： |
| 5 | 代理公司联系人及电话 | 联系人：吴老师 电话：0571-88122289 |
| 6 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 7 | 投标文件份数 | 1 份正本， 4 份副本 |
| 8 | 评标标准及方法 | 院内公开招标 |
| 9 | 预算 | 30万元 |

## 1.3、标书发售时间及地点：

1. 报名截止日期：2021年10月21日9:00之前必须通过邮件报名登记。

2. 邮箱地址：121436025@qq.com，报名信息至少包含：企业名称、联系人、联系电话、营业执照等。未报名登记的,或在要求提交响应文件的截止时间后送达的响应文件，采购人有权拒收。

2．开标时间：2021年10月21日9:00

3．开标地点：浙江省肿瘤医院行政楼（10号楼）4楼417会议室

## 1.4 联系方式：

1.地址：杭州市拱墅区半山东路1号

2.联系方式：

联系人：吴老师      联系电话：88122289

3.同级采购监督电话：

联系人：徐老师      联系电话：88122523

# 商务技术要求

## 2.1 技术要求

## 2.1.1 项目概述

## 为进一步整合安保、消防各设施和系统，实现安消平台一体化、智能化管控，有效预警和防范安消风险，根据年度计划实施医院安消一体化系统建设。

## 通过实施安消一体化系统建设，有效整合现有安防和消防各子系统，实现对整个院区重点区域的安全防范管理，全面监控重点区域和管制物品，对发生安消报警时能直接显示3D位置和视频联动监控，加装红外探测装置，提前预警和视频联动，整合院区安消防物联网智能设备，统一平台管理。

## 2.1.2 设备清单

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户信息传输装置 | 【用户信息传输装置】 产品认证：CCCF认证 （1） 采用高性能4G无线模块，支持移动、联通或电信网络制式； （2） 2 路 RS-232 通讯接口、 2 路 RS-485 通讯接口，1 路 CAN 通讯接口、 1 路 RJ45 网络通讯口, （3） 手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 ； （4） 断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据； （5） 值班查岗：支持值班查岗功能； （6） 1路开关量输入，2路常开输出 （7） 1 个以太网接口，能够对目标 IP，目标机号，本机机号设置； （8） 支持查找历史记录：历史火警、历史请求/反馈、历史故障、历史操作各 1000 条。 （9） 提供液晶显示（128x64），提供实时时钟； （10） 蓄电池备用供电（待机 24 小时以上） （11） 交流输入电压 220V 50Hz （12） 直流备电 12V 7Ah 铅酸电池一节 （13） 工作温度 0℃～+50℃ （14） 工作湿度 ≤95%RH | 2 | 台 | 每台消控主机匹配一台用户信息传输装置。 |
| 2 | 数据转换模块 | 【数据转换模块】 通讯方式 RS-485通信和RS-232通信 接口 并行26pin接口 工作温度 -10 ~ 55 ℃ 工作湿度 5% ~ 95% RH（无凝露） 供电电压 DC 12 V或DC 24 V 重量 150 g 防护等级 IP30 | 1 | 个 |  |
| 3 | 配件 | 1.用户信息传输系统套线，长度0.5m，包含一公转两母和一母转两公串口线； 2.USB转232公头串口线，长度1.5m； 3.双母头串口线，长度3m； | 1 | 个 |  |
| 4 | 智慧用水采集终端（有线方式） | 【智慧用水采集终端】 通讯方式：有线网络 供电电压：AC 220V 接口：10路模拟量输入、8路开关量输入、4路开关量输出、2路RS485； 工作温度：-10~55℃ 工作湿度：5%~95%RH（无凝露） 防护等级：IP30 尺寸：350*250*50mm 重量：5230g 安装方式：壁挂式 | 2 | 台 | 用在水泵房，可以接入水泵启停状态 |
| 5 | 液位变送器（与水箱数量相关） | 【液位变送器】 量程：0~5m 允许输入电压范围：12-30V 绝缘：≤200MΩ/250V 响应时间：≤6mS 设备供电： 12V 测量精度：±0.5%FS 补偿温度：0~60℃ 介质温度：0~60℃ 温度漂移：3%FS 零点漂移：0.2%/年 工作温度：-30~85℃ 过载压力：300%FS 爆破压力：600%FS 防护等级：IP68 | 2 | 路 |  |
| 6 | 智慧用水采集终端（可有线也可4g） | 【智慧用水采集终端（4G）】 通讯方式：上行：LAN, 4G 下行：RS485 含适配器，适配器供电：12V 1A 接口：两路传感器接口，1路RS485,1路输入接口，RJ45，电源接口 工作温度：-30~70℃ 工作湿度：5%~95%RH（无凝露） 防护等级：IP30 尺寸：211.5×117×44mm 重量：886g 安装方式：壁挂式 | 2 | 台 |  |
| 7 | 液位变送器（与水箱数量相关） | 【液位变送器】 量程：0~5m 输出信号类型：0.5-2.5VDC 功耗：≤1.2mA 响应时间：≤6mS 设备供电： 3.1-3.6VDC 测量精度：±0.5%FS 补偿温度：0~60℃ 介质温度：0~60℃ 温度漂移：0.3%FS 零点漂移：0.2%/年 工作温度：-30~85℃ 过载压力：300%FS 爆破压力：600%FS 防护等级：IP68 | 2 | 路 |  |
| 8 | 室外消火栓智能采集终端 | 工作模式：定时主动上报，上报周期可任意设置 通讯方式：NB-IoT 工业时钟：内置工业时钟，自动校时 数据间隔：采样时间间隔、上报时间间隔可设置 参数设置：本地串口设置 测量范围：0～2.5MPa，其他量程可定制 过程连接：M20*1.5MM 供电方式：高能锂亚电池供电，30分钟上传一次可使用三年 工作电流：休眠<5uA,发射<200mA 工作环境：温度：-20℃～70℃，湿度：＜90% 防护等级：IP65，防水、防尘 外形尺寸：210 × 100 × 63mm 重量：≤3kg | 10 | 台 | 1、室外消火栓压力监测——保证发生火灾时有足够的水源灭火 每台室外消火栓匹配一套采集终端 |
| 9 | 无线数显压力表 | 【无线数显压力表】 通讯方式：NB通讯方式 电池供电：3.6V/7.2AH，可正常工作3年 测量范围：0~2.5MPa 响应时间：≤6mS 功耗：≤1.2mA 测量精度：±0.5%FS 过载压力：200%FS 爆破压力：500%FS 温度漂移：0.3%FS 零点漂移：0.2%/年 工作温度：-20~70℃ 工作湿度：5%~95%RH（无凝露） 防护等级：IP68 重量：400g 安装方式：壁挂式 | 122 | 台 |  |
| 10 | 智慧用水采集终端（有线方式） | 【智慧用水采集终端（有线）】 通讯方式：上行：LAN 下行：RS485 含适配器，适配器供电：12V 1A 接口：两路传感器接口，1路RS485,1路输入接口，RJ45，电源接口 工作温度：-20~70℃ 工作湿度：5%~95%RH（无凝露） 防护等级：IP30 尺寸：211.5×117×44mm 重量：886g 安装方式：壁挂式 | 8 | 台 |  |
| 11 | 压力变送器 | 【压力变送器】 测量范围：0~2.5MPa 输出信号类型：0.5-2.5VDC 功耗：≤1.2mA 响应时间：≤6mS 设备供电： 3.1-3.6VDC 测量精度：±0.5%FS 补偿温度：-10~70℃ 介质温度：0~70℃ 温度漂移：0.3%FS 零点漂移：0.2%/年 环境温度：-30~85℃ 工作温度：-30~85℃ 过载压力：200%FS 爆破压力：500%FS 防护等级：IP65 | 8 | 路 |  |
| 12 | 基础平台升级 | 综合安防管理平台，通过接入视频监控、入侵报警、一卡通、停车场、动环等系统的设备，获取边缘节点数据，实现安防信息化集成与联动。以电子地图为载体，融合各系统能力实现丰富的智能应用。该平台适用于全行业通用综合安防业务，对各系统资源进行了整合和集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。 | 1 | 项 | 升级改造费用 |
| 13 | 消防视频水电气监测 | 支持对消防水系统监测等系统 | 1 | 项 | 不限路数 |
| 14 | 消防工作台 | 控制消防工作台模块，消控室工作人员在工作台中可查看报警预警信息并进行处理 | 1 | 项 |  |
| 15 | 消防设备网管 | 对消防的设备网络、故障等信息进行管理 | 1 | 项 |  |
| 16 | 火灾报警监测 | 用户传输装置设备通讯授权 | 1 | 路 |  |
| 17 | 服务器备用 | HG3189(8核3.5GHz)×1/32GB DDR4/1T 7.2K SATA×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/350W金牌/1U 1U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥8核，频率≥3.5GHz 内存2*16G DDR4，4根内存插槽，最大支持扩展至128GB 支持单条容量16GB/32GB 内存频率支持2666/2400MHz 支持内存RAS技术 硬盘：2块1T 7.2K 3.5英寸SATA盘，最高支持4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘，内置1个TF插槽 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE扩展：支持1个PCIE*8+1个PCIE*16 网口：2个千兆电口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 1个VGA口，位于机箱后部 电源：350W高效单电源 机箱规格：43.5mm(高)x 433mm(宽)x521.5mm(深) 设备重量：约18KG（含导轨） 操作系统：HIK OS | 1 | 台 |  |
| 18 | 用户信息传输装置 | 安装位置：消控中心 | 1 | 台 | 包含设备电源配管配线 |
| 19 | 智慧用水采集终端 | 安装位置：消防水池、高位消防水箱 | 4 | 台 | 包含设备电源配管配线 |
| 20 | 室外消火栓智能采集终端 | 安装位置：室外消火栓 | 10 | 台 |  |
| 21 | 无线数显压力表 | 安装位置：各楼层喷淋管及消火栓立管 | 122 | 台 | 包含管路改造及吊顶等修复 |
| 22 | 地下室等无信号区域配管布线 | 安装位置： 地下室等无信号区域 | 1 | 项 |  |
| 23 | 调试测试 | 消控中心 | 1 | 项 |  |

## 2.2 商务要求

### 2.2.1 响应及培训

1.乙方提供7×24小时热线服务，并在接到甲方的故障申告电话后立即响应；故障申告时间以甲方电话申告的时间为准，故障消除时间以乙方提供的并经甲方确认的时间为准。

2.组织实施人员培训。

### 2.2.2 质保

服务期：1年（从项目验收合格后开始计算）

### 2.2.3 报价

- 报价为总价报价（包含项目达到预期使用效果所需的一切费用，不再另行付费）

### 2.2.4 付款方式

- 合同款项支付：合同签订后，项目实施并验收合格后，甲方内部审核完成后15个工作日内向乙方支付合同金额的100%，付款途径根据甲方财务规定的方式支付；

# 第三章 响应文件编制要求

1. 响应文件分报价文件、技术商务文件，一式五份，一正四副。

2. 报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）按本文件内容报价（至少包含，名称、单价、数量、总价），并有大小写，计价单位人民币元；

（2）采购到货响应周期及相应优惠条件等；

（3）供应商需要说明的其他报价说明。

3. 商务文件至少应包括以下内容：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）：

（1）法人授权委托书；

（2）法定代表人及受委托人的身份证复印件；

（3）企业法人营业执照；

（4）所有资质及认证文件；

（5）主要业绩证明；

（6）供应商认为需要的其他商务文件或说明。

4. 技术文件至少应包括以下内容：针对本项目的技术和服务投标方案，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）,偏离表：

（1）项目负责人简历表；

（2）拟派本项目人员技术力量配备情况；

（3）供应商应提供的技术资料；

（4）供应商需要说明的其他文件和说明。

# 第四章 合同范本

1、参考浙江省政府采购合同，细节可以另行协商约定；

2、具体内容签订合同时另行起草；

附件：合同范本

浙江省肿瘤医院信息设备采购合同

甲方（采购人）：浙江省肿瘤医院

乙方（供应商）：

甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规就______________________ (编号___________________)的项目招议标结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

| 合 计 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合同总价大写：_____________ 小写：￥____________ |

注：1、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

六、质保期

1.质保期     年。（自交货验收合格之日起计）

七、交货时间、地点

1. 甲方在本合同签订后及时完成安装环境准备工作，并及时通知乙方。

2. 乙方在接到甲方通知后     个工作日内，按照其与甲方事先联系约定，将所供产品运至甲方指定地点：浙江省肿瘤医院。

八、货款支付

1. 合同款项支付：安装调试完成后，系统或设备运行正常并验收合格后，甲方内部审核完成后15个工作日内向乙方支付合同金额的100%，付款途径根据甲方财务规定的方式支付；

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1.乙方保证本合同中所供应的商品是符合国家技术规格和相关质量标准的出厂的合格产品。如发现所供商品与合同不符，甲方有权拒收或要求退换货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在质保期内，故障响应时间不超过X小时；平均故障修复时间少于X小时。紧急情况应于X小时内到达现场。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

1.乙方完成整个项目安装调试之后，书面通知甲方项目负责人，甲方项目负责人在收到通知后，应在___个工作日内立即组织进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方可邀请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方应在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经相关部门审批，并签订书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方执四份、乙方执二份。

（合同以下无正文）

甲方（盖章）：浙江省肿瘤医院

地址：杭州市拱墅区半山东路1号

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日