多导联心电分析系统技术参数

- 主要技术指标

- 输入阻抗：≥5MΩ

- 输入回路电流：≤0.1μA

- 噪声：≤15μVp-p

- 共模抑制比：≥89dB

- 时间常数：≥3.2s

- 耐极化电压：在±300mV直流极化电压下，灵敏度变化不超过5%

- A/D转换：24bit

- 定标电压：1mV±5%

- 标准灵敏度：10mm/mV+5%

- 灵敏度转换误差：由10mm/mV转换为5 mm/mV、20mm/mV时，转换误差不大于+5%

- 走纸速度：在25mm/s和50mm/s纸速时,误差不超过+5%

- 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线滤波

- 工频干扰抑制器：抑制比不小于20dB

- 具备WORKLIST功能，可从HIS一键提取待检查患者详细信息，减少手工录入；

- 支持与医院心电信息管理系统、HIS\EMR等第三方系统无缝集成