护理部遥测项目需求

# 项目需求

一、功能需求

采集系统软件服务端功能要求：

（1）系统可采集医疗仪器上的数据包含监护仪、呼吸机等。

（2）支持不同品牌型号的设备同时采集。

（3）采集数据的频率可根据临床具体需要进行设置；

（4）系统具有体征预警设定，体征预警自反馈功能。

（5）出现异常数据，可提供警示，对异常数据可以进行干预。

（6）采集到的体征可提供数字、曲线图等多种方式展现 。

（7）采集数据可与电子病历、护理系统等院内系统进行数据对接。

（8）可根据医院需求进行产品的定制化开发改造。

采集系统硬件端功能要求：

（1）数据采集功能：通过串口、以太网络等接口，读取医用仪器输出数

据。

（2）原始数据解码存储：完成医用仪器数据的解码，并按指定的格式进

行临时存储。

（3）数据加密功能：按照自定义的加密算法，对采集的数据进行加密存

储、传输。

（4）Wifi 接口数据上传功能：将采集到的各类数据经由加密后，通过

wifi 上传到服务器端。

（5）断网数据存储功能：在检测到 WiFi 接口断网的情况下，将采集的

数据存储到终端内置存储器上，并在 WiFi 连接恢复后，自动续传数

据，数据存储容量不低于16GB且支持扩展。

（6）断电保护功能：在终端断电的情况下，可以通过备份的电池维持正

常工作能力，续航能力不小于5小时。

（7）远程升级：设备支持进行远程升级。