基础电泳仪

1 输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率75 W (最大)

#2 输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1-999分钟

#3 有暂停/继续功能

4 有断电后自动恢复功能

*5 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳

*6 安全标准：通过EN-61010, CE标准

*1、电泳槽尺寸（W*L*H）：9.2*25.5*5.6 cm，凝胶盘大小7cm×7cm；

2、样品通量：8-30个；

*3、梳子：8孔、15孔梳子1.5mm规格各1把；

4、跑胶台紫外透明，并带荧光标尺，方便电泳过程中观测；

*5、基座缓冲液：最大270ml；

6、溴酚蓝迁移率：约4.5cm/hr(at 75V)；

7、具备无需封胶的制胶台，不漏胶，可制备不同规格的凝胶，电泳槽体材料厚实透明；

8、长期使用不变形，更换简便的电极夹

9、配置：小型水平电泳槽加带电源线的盖子，8孔、15孔梳子1.5mm规格各1把，制胶器1个，7cm×7cm凝胶盘1个