浙江省肿瘤医院

数字化病理资料管理系统技术参数需求

# 第一部分：需求清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字自动化病理(切片蜡块) 管理系统 | 155 | 组 | 数字自动化 |

第二部分：技术需求

### （一）数字自动化病理（切片蜡块）管理系统

1.产品需满足“无序存放，有序管理”，提供一站式管理方案，支持远程操控和管理。

▲2.具有自主编写的数字自动化（蜡块/切片）资料管理系统控制软件。（提供国家级软件著作权证书）

▲3.具有自主编写的病理切片管理系统控制软件。（提供国家级软件著作权证书）

▲4.具有自主编写的病理蜡块管理系统控制软件。（提供国家级软件著作权证书）

5.一站式管理整套设备PC端智能控制系统：至少包含病理资料归档、存取借阅及归还管理、系统各级参数的设定及设备多种状态操控等。配备自动及人工两种开机操控方式，且自由切换。

6.人机交互器件：

6.1固定列采用≥12寸，分辨率≥1024*768的彩色触摸液晶屏。支持拼音输入法及手写输入法可灵活切换选择的录入或查询功能。拼音输入法支持不少于5个首字母的联想词输入方式，并支持最近输入字自动调整排名功能。手写输入法应识别准确且流畅无明显停顿。

6.2移动列采用≥8寸，分辨率≥800*600的彩色触摸液晶屏。

7.具有病理资料电子数据库，检索方便，自动记载操作记录，可设密码、可分配多级管理操作权限,为病理档案的网络化管理提供技术支持。可对设备端架体移动进行操控，可对病理档案信息进行查询，并具有语音提示。

▲8.机电安全系统：采用24V直流无刷电机，功率不低于120W，依据GB/T 12350-2009《小功率电动机的安全要求》、GB/T 1311-2008《直流电机试验方法》、GB/T 10068-2020《轴中心高位56mm及以上电机的机械振动的测量、评定及限值》、GB/T 4942.1-2021《旋转电机整体结构的防护等级（IP 代码）分级》检验，A、负载实验：电压V＝24V；B、噪声的测定（空载）：噪声：≤45Lw（dB(A)）；C、振动测试（自由悬挂）：振动速度≤0.6（mm/s）；D、外壳防护试验：通过防尘、防水、耐压等测试合格。提供有效期内的检测报告（市级及以上产品质量监督检验院或检验中心出具的），检测报告须有CNAS或CMA标识，并提供二维码查询截图。

9.灯光定位功能：具备XY灯光定位功能。

10.任意列上均可通过液晶屏上的按钮图标对架体进行左右移动、停止、通风的操作。移动采用快速启动、高速运行、缓降合拢的曲线运行方式，在避免架体碰撞情况下极大提高操作效率。运行的最高速度、最低速度、启动速率、缓降速率均可在任意列液晶屏上调整。即可单列设置，也可团体同步。

11.支持全屏手指滑动对架体的简便操作方式：手指左滑，该列左移；手指右滑，该列右移；手指下滑，整个团体关闭；手指上滑，整个团体通风。手指滑动可全屏范围进行，手指滑动与屏幕按钮互不干扰，即使从按钮上滑动，也只响应滑动而不是按钮效果。手指滑动操作架体运行情况下，屏幕上有直观的辅助方向图标的交互指示。

12.屏幕列号显示样式调整：任意列液晶屏上显示的当前列号可以调整显示位置（能全屏位置调整，具备指定坐标及当前位置偏移等多种方式的调整）、字体大小及颜色。任意列液晶屏上均可以调整当前列及团体同步设置。

13.条码扫描开架：具备条码扫描开架功能，条码扫描模块的电源不能长期开启，与液晶屏背光同步亮灭。

14.红外传感器需在空闲不用时自动切断电源，需要时自动启动，接近开关不得长期开启，在架体静止不动情况下应自动切断电源。合上电源后，所有功能均可在≤3秒完成自检并可正常操作，所有列液晶屏均处于稳定显示状态。带电情况下，无论手动还是电动，架体打开的距离均在当前列液晶屏上能显示。

15.操作安全保障：能准确检测通道内人员数量信息，内部通道有人时，自动锁定并禁止外面的人手摇及电动操作，内部通道自动解锁。内部通道有人时，所有屏幕上均有信息指示。具备红外对射传感器，运动时，自然遮挡红外光束后可自动停止整体设备的运行。静止状态下，红外光束应处于关闭状态。内部通道人员计数器及红外对射器的保护应独立及互为补充，不得采用二合一或多合一等方式。

16.具备自适应防挤压保护功能，运动方向的任意位置施加一个20KG以上的轻松力度均能可靠停止整个团体的运行。

17.具备用户可调整的运行时间保护功能。任意列采用2个互为冗余备用的接近开关，任意一个故障可正常运行，液晶屏上用户可查看接近开关状态。具备位置记忆功能，能自动在最后列移出轨道的一个设定距离（用户可调整）时锁定及保护。任意移动列上可进行单列锁定/解锁操作。运行时，点击该团体任意列液晶屏任意位置均可及时停止运行。通过管理计算机上的软件也可远程停止。

18.支持单列移动操作，在系统故障情况下，可指定该列移动设定的距离，在该距离范围内能到位停止（在到位开关失效情况下仍然可操作）。在系统正常情况下的单列运行时，任意列液晶屏上可点击停止运行。单列运行时，可指定曲线运行方式或固定速度方式。对于在数字库区中间区域的设备，移动列正面用屏，背面用操作拨杆，支持上下，左右4个方向的拨动控制架体操作，同时支持左右触摸及隔空手势（10厘米左右）操作。

19.温湿度管理：显示实时温湿度值，并能记录并显示温湿度，管理软件上可生成温湿度报表，方便记录库房温湿度。

20.架体工艺要求：移动架体需采用高承载力底盘和传动装置，满足架体运行平稳前后同步无拖拽偏移要求，移动系统框架结构高承载力的设备框架。移动架体轨道采用25*25实芯方钢，防锈处理，3节并排式。底盘采用一级钢冷钢，钢板厚度≥3mm，立柱钢板厚度为≥1.5mm。

20.1内置病理专用保存系统：系统内置病理切片、蜡块保存装置的规格需完全相同，可实现自由组合和互换。材质采用冷轧钢，厚度≥1.0mm，无缝焊接工艺。蜡块柜内屉采用ABS模压铸造一次成型，内外屉可分别取出，采用钢珠式静音导轨，柜体无折弯无焊缝，双重的防脱落保护装置，且提供防虫蛀防腐蚀方案。切片柜抽屉均为标准件，可自由互换，滑道采用ABS成型标准滑道，柜体无折弯无焊缝，且每层柜体均有加强筋。

20.2.病理蜡块保存装置：要求规格402*480*1600mm(±5mm)，上下两节，双抽屉设计。(投标时需提供产品实物照片，照片中须有尺寸参考）

▲20.3.防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（提供投标人的由第三方检测机构出具的“蜡块柜”带有CMA及CNAS章的检测报告）

20.4.病理切片保存装置：要求规格402*480*1600mm(±5mm)，上下两节，抽屉具有防脱落保护装置。(投标时需提供产品实物照片，照片中须有尺寸参考）

▲20.5.防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（提供投标人的由第三方检测机构出具的“切片柜”带有CMA及CNAS章的检测报告）

### （二）服务要求

▲1.设计安装实施：投标人需派遣不低于6名具备相关病理专业知识的技术人员进行安装方案设计实施。[投标时需提供相关人员配置清单（至少需体现姓名及联系方式）及具有病理专业能力的证明（中华医学会病理分会或中国抗癌协会肿瘤病理专业委员会或中国医学装备协会病理装备分会或中国医师协会病理科分会或中国研究型医院学会病理学专业委员会或中国病理行业标准化委员会颁发的相关证书复印件或具有病理学从业经验的证明材料）]

▲2.经验要求：投标人应具有同类产品供货的成功经验和案例，提供国内5家或以上三级甲等医院同类产品销售合同或中标通知书，提供采购数量及联系人电话。

# （三）执行标准（设计需遵循主要国家标准和行业标准）

《GB/T13667.4-2013电动密集架国家标准》

《DA/T7-92国家储存局手动密集架行业要求》

符合《GB711-2017优质碳素结构钢热轧钢板技术条件》

符合《GB708-2006优质碳素钢结构钢薄钢板技术条件》

符合《GB6807钢铁工件涂前磷化处理技术条件的国家标准》

《GB/T3325-2008金属家具通用技术条件》

《GB19517-2004国家电器设备安全技术规范》

《JB/T5243-91工业控制计算机系统验收大纲》

《GB50198-94计算机系统安全准则》

《GBJ93-86自动化仪表选型规定》

《GB 50054-95低压配电设计规范》

《HG20507-92工业自动化仪表工程施工及验收规范》