| 名称：铅屏风 |
| --- |
| 序号 | 要求 |
|  | 尺寸要求：1.2米宽*1.8米高，厚度要求：10mmPb。 |
|  | 功能技术要求 |
|  | 1.面板材料采用厚度≥0.8mm的优质201不锈钢钢板，用专业设备折弯成型，表面及侧面无焊接点和铆钉及螺丝。 2.屏风龙骨架做加厚处理，防止骨架变形。 3.屏风内填材料：内衬采用优质密度衬板，与门扇钢板两面充分粘接，确保门板的抗冲击力及防潮。屏风内固定相应铅当量的铅板（含铅纯度99.99%）。 4.屏风万像脚轮静音设计，采用了精密轴承，高承载力抗压耐磨，行走轻松，表面覆盖高强度ABS工程塑料包罩，防水，防尘，易清洁。双刹车设计，既能刹住轮子又能刹住支架万像转盘，双保险。 5.屏风腿安装符合力学角度且采用3mm厚不锈钢材质，防锈，美观，支撑力强。 |