震动感觉阈值检测仪参数及配置要求

一、基本参数

▲1、震动电路电压：震动电路电压最大输出电压的有效值不大于30VAC；

震动频率：检测手柄震动头震动频率50HZ，误差±1%；

震动头振幅峰-峰值：震动头最大振幅峰-峰值25μm,误差±15%。

2、主机重量：3kg±0.5kg。

3、主机尺寸：340mmx275mmx100mm；误差±10mm；检测手柄尺寸：170mmx90mmx40mm；误差±5mm；检测手柄重量：0.4kg±0.05kg。

4、检测手柄材质：检测手柄使用材料为ABS塑料

▲5、手柄有开始、记录2个功能键，按开始键即可开始工作，也可以停止（归零）阈值；使用记录键后无需手动输入阈值；具有震动感觉阈值数据处理软件V1.0软著证书。

6、专业智能分析软件，检测每个足底6个部位，自动平均值诊断，自动出结果，诊断结论自动生成，病例报告自动生成。

▲7、一机多用，不仅可以用于糖尿病足神经筛查，也可以用做男、女性功能障碍检测；

分析软件按国际金标准分为50岁及以下检测标准和50岁以上检测标准，对不同年龄阶段的患者检测更加细化。

8、可以连HIS、LIS及国家糖尿病大数据平台。

备注：以上▲号参数须提供出处或证明文件

二、工作条件

工作条件：a）工作电压：交流220V 电源频率：50Hz

b）安全类型：I类  B型

c）输入功率：50VA

d）环境温度：5℃—40℃

e）相对湿度：≤80%

f）熔断器规格型号：F2AL  250V

三、临床应用

- 早期发现糖尿病患者感觉的减退和消失

- 周围神经病变定量阈值检测

- 高风险足病筛查

- 男、女性功能障碍检查

- 深感觉神经纤维病损

- 分析软件形成工作站，储存、打印病例报告

配置

- 主机（数量：一个）

- 手柄（数量：一个）

- 软件盘（数量：一个）

- 遥控器 (数量：一个）

- 数据线(数量：一个）

- 说明书(数量：一个）

- 操作规程及注意事项（数量：一张）

- 品牌一体机电脑（数量：一台）

- 惠普彩色喷墨打印机（数量：一台）

- 专用推车（数量：一台）

北京澳尔华泰科技有限公司